一、建筑高度规定

1）建筑屋面为坡屋面时，建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。

2）建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的 高度。

- 同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度按上述方法分别计算后，取其中的最大值。对于台阶式地坪，位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔，各自有符合规范规定的安全出口，且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时，可分别确定各自的建筑高度； 否则，建筑高度按其中建筑高度最大者确定。

- 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间，或设施、电梯机房、排风和排烟机房 以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时，不需计入建筑高度。

- 对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑 高度。

- 建筑层数规定

建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时，需要注意：

室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室，建筑底部设置的室内高度 不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，不计入建筑层数内。

| 名称 | 高层民用建筑 | 单、多层 民用建筑 |
| --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |
| 住宅 建筑 | 建筑高度大于54m的住宅建筑（包括设置商业服务 网点的住宅建筑） | 建筑高度大于27m，但不大于54m的住宅建筑（包括设置商业服务网点的住宅建筑） | 建筑高度不大于27m的住宅建筑（包括设置商业服务网点的住宅建筑） |

| 名称 | 高层民用建筑 | 单、多层 民用建筑 |
| --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |
| 公共 建筑 | 1．建筑高度大于50m的公共建筑 2．任一楼层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑 3．医疗建筑、重要公共建筑 4．省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度 5．藏书超过100万册的图书馆、书库 | 除住宅建筑和一类高层公共建筑外的其他高层民用建筑 | 1．建筑高度大于24m的单层公共建筑 2．建筑高度不大于24m的其他民用建筑 |

# Text boxes

建筑分类

大于24米的非单层建筑

大于27米的住宅建筑

不超过24米的公共建筑和工业建筑

超过24米的单层

27米及以下住宅建筑

高层建筑

单层、多层建筑

按建筑高度分类