案例背景:

某仪表厂房，框架填充墙结构，该厂房地上1层，层高9米，室内外地坪高差1.4米，建筑面积3000㎡，楼板耐火极限1h。沿建筑物周边设置环形消防车道3.5×3.5m。消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙4m，厂房设置自动灭火系统。工人宿舍和休息室设在厂房内南侧，工人休息室与厂房贴邻建造，并采用耐火极限为2h防火隔墙分隔。该车间内靠西侧外墙设有一间长方形喷漆工段，长边和短边分别为10m 和20m 的喷漆工段(泄压比不应小于0.11㎡/m³， 其拟采用防火隔墙与其他部位分隔;靠北侧外墙设有一间储存油漆的中间仓库，设置中间储罐(储存润滑油)的房间。该车间使用和储存油漆的主要成分均为甲苯(闪点4℃) 和二甲苯(闪点27℃);油漆工段、中间仓库与其他部位之间均分别设置门斗，门斗的隔墙均采用耐火极限为1.00h 的防火隔墙，门斗的门均采用甲级防火门。

知识点六

厂房的总平面布局与平面布局

# Text boxes

- 仪表厂房防火